M1-TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

Realizarea schemelor electrice-fișă de lucru

CLASA a-IX-a A

- Completați spațiile punctate:

Pentru a realiza un circuit electric(electronic) avem nevoie de elemente de circuit active ce produc ...........1)......, adică de ..2)..........sau ..........3)......, elemente de circuit pasive ( ce consumă..............1)..... și care se numesc și.........4)....................) șide elemente de legătură ( adică de ...........5)................).

- Fie imaginea cu montajul a 3 LED-uri legate în paralel:

Se cere:

- Realizați schema electric a acestui montaj.

- Dacă pe întreg circuitul, căderea de tensiune = 1,6V,  consumul de curent pe intreg circuitul = 3 x 30mA = 0.09A, tensiunea sursei = 9V, cât trebuie să fie valoarea rezistenței?