IXB –M3- Masurari electrice in curent continuu

Erori de masurare

# Utilizarea oricarui mijloc de masurare a unei marimi fizice introduce erori de masurare. Acestea sunt cauzate de imperfectiunile aparaturii utilizate, de conditiile de mediu, sau chiar de catre operator. In practica, valoarea adevarata (reala) a unei marimi fizice este imposibil de determinat, motiv pentru care in locul acesteia se accepta o valoare determinata cu o incertitudine suficient de mica, numita valoare conventional adevarata. Incertitudinea de masurare este intervalul in care se estimeaza cu o anumita probabilitate (numita nivel de incredere) ca se afla valoarea adevarata a marimii masurate. Incertitudinea de masurare estimeaza limitele erorilor de masurare. Precizarea erorii maxime care poate fi acceptata pentru o masurare efectuata cu anumite mijloace si in anumite conditii, precum si a incertitudinii de masurare, fac utilizabil sau nu, rezultatul masurarii.

Erorile de masurare pot fi exprimate ca erori absolute, erori relative sau erori raportate. Eroarea absoluta a unei marimi fizice (Dx) reprezinta diferenta dintre valoarea masurata (x) si valoarea numerica reala (xa) a acestei marimi:

Dx = x - xa

Eroarea absoluta are aceleasi dimensiuni fizice ca si marimea masurata si se exprima in aceleasi unitati de masura. Eroarea absoluta cu semn schimbat se numeste corectie, c = - Dx

Eroarea relativa reprezinta raportul dintre eroarea absoluta si valoarea reala a marimii masurate:

ε =  =

Eroarea raportata este raportul dintre eroarea absoluta si domeniul de masurare (sau o valoare conventionala xc):

εr =

unde xmax si xmin reprezinta limitele domeniului de masurare.

unde xmax si xmin reprezinta limitele domeniului de masurare.

Eroarea relativa si cea raportata sunt marimi adimensionale si se exprima adesea in procente.

In functie de natura acestora, distingem: erori obiective, respectiv erori subiective.

Erorile obiective pot fi, la randul lor, de mai multe tipuri:

erori de instrumentale (de aparat) - datorate unor caracteristici constructive ale aparatelor de masura, etalonarii incorecte sau uzurii. Acestea sunt relativ usor de determinat de catre operator, deoarece limitele lor de variatie sunt cunoscute din specificatiile tehnice date de furnizorul aparatului.

erori de metoda – intalnite mai ales in cazul unor metode indirecte de masurare, sunt chiar consecinta aplicarii principilor metodei, sau, sunt determinate de introducerea unor simplificari, aproximari, extrapolari, sau a utilizarii unor relatii empirice.

erori de influenta - produse de conditiile de mediu sau de alti factori externi (temperatura, presiune, umiditate atmosferica, campuri magnetice, etc.). Pentru eliminarea erorilor de influenta se impune asigurarea conditiilor de mediu cerute de producator. Insa, datorita faptului ca legile de variatie in timp a conditiilor de mediu nu sunt intotdeauna cunoscute, aceste erori sunt dificil de evaluat prin calcule.

Erorile subiective (de operator) provin din modul subiectiv in care operatorul apreciaza efectele observate. Acestea sunt date de o mare varietate de factori, de la starea de oboseala sau anumite deficiente ale organelor de simt, pana la factori complecsi de natura afectiva sau cognitiva, strategii decizionale, scheme de gandire etc.

In functie de frecventa de aparitie la repetarea masuratorilor in conditii practic identice, putem distinge erori de masurare sistematice, erori aleatoare sau intamplatoare, respectiv erori grosolane.

Erorile sistematice sunt acele erori care raman constante ca marime si semn la repetarea masurarii in aceleasi conditii, sau variaza in mod predictibil odata cu modificarea conditiilor de masurare. Ele se datoreaza unor cauze bine determinate si pot fi eliminate prin aplicarea unor corectii.