M2-Electrotehnica si Masurari Tehnice

Clasa IX-A

Câmpul magnetic. Generalitati

Câmpul magnetic produs de un magnet permanent

Câmpul magnetic pentru un fir conductor parcurs de curent electric • Câmpul magnetic în jurul unui fir conductor parcurs de curent electric este format din cercuri concentrice cu centrul pe conductor,fiind amplasat într-un plan perpendicular pe conductor.

Dacă în apropierea unui magnet permanent sau a unui conductor parcurs de curent electric se presară pilitură de fier, se constată că aceasta se distribuie pe anumite direcţii, aceleaşi ca şi acele magnetice. Pentru reprezentarea intuitivă a câmpului magnetic, la fel ca şi în cazul câmpului electric, se pot folosi linii de câmp. Spre deosebire de liniile câmpului electric, liniile câmpului magnetic sunt curbe închise.