M1- Electrotehnica Aplicata

Legile lui Kirchhoff exprimă modul de conservare a energiei electrice într-un circuit electric. Au fost enunțate și dezvoltate de fizicianul german Gustav Robert Kirchhoff. Aceste teoreme se aplică în cazul rețelelor (circuitelor) electrice în curent continuu. O rețea electrică (circuit electric) e compusă din: ramuri de rețea (circuit), noduri de rețea (circuit) și ochiuri de rețea (circuit).

- Nod de rețea: reprezintă locul unde se întâlnesc cel puțin 3 conductoare ramuri (laturi) de rețea.

- O ramură de rețea reprezintă o distanță unilaterală conductoare dintre 2 noduri succesive.

- Ochi de rețea: este linia poligonală închisă formată din 3 sau mai multe laturi de rețea.

## Prima lege a lui Kirchhoff

Suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod. i1 + i4 = i2 + i3

Prima lege a lui Kirchhoff (sau „legea nodurilor”) este o expresie a conservării sarcinii electrice într-un nod al unei rețele electrice. Conform acestei legi, suma intensităților curenților (continui) care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod.

Este evident că sarcina electrică totală ce intră într-un nod de rețea trebuie să fie egală cu sarcina electrică ce iese din acel nod:{\displaystyle Q_{1}+Q_{4}=Q_{2}+Q_{3}}

Mișcarea sarcinilor electrice (ce intră și ies) efectuându-se în același timp (simultan), se poate scrie:{\displaystyle i_{1}+i_{4}=i_{2}+i_{3}}

-suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților (de curent continuu) care ies din același nod.

sau

{\displaystyle i_{1}+i_{4}-i_{2}-i_{3}=0}-suma algebrică a intensităților curenților electrici care se întâlnesc într-un nod de rețea este egală cu zero.{\displaystyle \sum {i}_{k}=0}

## A doua lege a lui Kirchhoff

A doua lege a lui Kirchhoff se referă la ochiuri de rețea și afirmă:

De-a lungul conturului unui ochi de rețea, suma algebrica a tensiunilor electromotoare ale surselor este egală cu suma algebrică a produselor dintre intensitatea curenților și rezistența totală de pe fiecare latură.{\displaystyle \sum E_{n}=\sum R_{n}I_{n}}

sau{\displaystyle v_{1}+v_{2}+v_{3}=v_{4}}

{\displaystyle v_{1}+v_{2}+v_{3}-v_{4}=0}suma algebrică a tensiunilor de-a lungul oricărui ochi de circuit este nulă.

{\displaystyle \sum V_{n}=0}

Suma algebrică a tuturor căderilor de tensiune dintr-un ochi de rețea este egală cu zero. v1 + v2 + v3 - v4 = 0

Se dă circuitul din figură, unde se cunosc valorile rezistențelor r1 = r4 = 38 Ω, r2 = r3 = 8 Ω, R = 10 Ω și valoarea curentului I = 10 A, cu sensul din figură. Se cere determinarea:

- valorii forței electromotoare E și a sensului ei;

- curenților care trec prin rezistențele r1, r2, r3, r4, și r

- .

### Aplicatie pentru urmatorul circuit:

{\displaystyle E=240V,\;i=-6A,\;i_{1}=2A,\;i_{3}=8A,\;i_{2}=8A,\;i_{4}=2A.}