Clasa X-A

M3-Instalatii electrice

Materiale utilizate pentru cabluri si conductoare

In instalatii, pentru transportul energiei electrice, in constructia de masini si aparate electrice si in general in industria electrotehnica si electronica se foloseste o mare varietate de tipuri de conductoare si cabluri.

La confectionarea conductelor electrice se folosesc metale cu rezistenta electrica si coeficient de variatie a rezistentei cu temperatura cat mai mic. Materialul conductor poate fi folosit neizolat sau izolat cu unul sau mai multe straturi de material izolant. Pentru a marii rezistenta mecanica a conductorului electric acesta este prevazut cu un invelis metalic de protectie mecanica peste care se aseaza un invelis de protectie impotriva coroziunii.

Tipuri de conductoare electrice

Conductoare electrice folosite in instalatii :

- coductoare monofilare la care sectiunea conductorului este formata din mai multe fire rasucite sau impletite.

In instalatiile electrice se intalnesc urmatoarele tipuri constructive de conductoare :

• conductorul neizolat, alcatuit din unul sau mai multe fire neizolate resucite intre ele ;

• conductorul izolat, format din unul sau mai multe fire neizolate, rasucite intre ele peste care se afla o izolatie, cu sau fara invelis de protectie (fig. 1.1 si fig. 1.2) ;

Fig. 1 Conductoare izolate :

1- conductor de cupru monofilar ; 2- izolatie PVC ; 3- conductor din cupru litat.

Fig. 2 Conductoare izolate, flexibile, rasucite, impreuna :

1-conductor monofilar;2- izolatie; 3- trasa metalica ; 4- manta din PVC.

Conductoarele pentru instalatii electrice fixe se clasifica :

- cabluri cu canductoare de cupru, respectiv aluminiu, cu izolatie de PVC, cu strat semiconductor peste fiecare conductor si peste izolatia fiecarui conductor si ecran metalic peste fiecare conductor in parte, cu armatura din banda de otel respectiv banda de otel zincata si manta de PVC ;

- conductoare de joasa tensiune si medie tensiune cu izolatie de cauciuc ;

- conductoare de joasa tensiune cu izolatie de material plastic.

Semnificatia literelor din simboluri este urmatoarea :

F – conductoare pentru instalatii fixe;

P – punte ;

S – izolatie speciala ;

p – constructie plata ;

s – suspendare ;

C – izolatie de cauciuc ;

Y – izolatie sau manta de PVC ;

2Y – izolatie sau manta de polietilena

A – armatura de impletituri de sarma de otel ;

T – impletitura textila neimpregnata ;

Ti – impletitura textila impregnata ;

I – rezistent la intemperii ;

f – flexibil ;

ff – foarte flexibil.

Exemplu de notatie :

FY – conductor de cupru cu izolatie PVC ;

AFY – conductor de aluminiu cu izolatie PVC.