XB – M1- Electrotehnica Aplicata

Sursa de tensiune

O sursă de tensiune este un dispozitiv terminal care poate menține o tensiune fixă. O sursă de tensiune ideală poate menține tensiunea fixă ​​independent de rezistența la sarcină sau de curentul de ieșire. O sursă de tensiune este duala a unei surse de curent. Sursele de energie electrică din lumea reală, cum ar fi bateriile, generatoarele și sistemele de putere, pot fi modelate în scopuri de analiză ca o combinație a unei surse ideale de tensiune și a unor combinații adiționale de elemente de impedanță.

#### Surse de tensiune ideale

O sursă de tensiune ideală este un dispozitiv cu două terminale care menține o cădere de tensiune fixă ​​pe terminalele sale. Este adesea folosită ca o abstracție matematică care simplifică analiza circuitelor electrice reale. Dacă tensiunea pe o sursă de tensiune ideală poate fi specificată independent de orice altă variabilă dintr-un circuit, se numește sursă independentă de tensiune. În schimb, dacă tensiunea pe o sursă de tensiune ideală este determinată de o altă tensiune sau curent într-un circuit, se numește o sursă de tensiune dependentă sau controlată. Un model matematic al unui amplificator va include surse de tensiune dependente a căror magnitudine este guvernată, de exemplu, de o anumită legătură fixă ​​cu un semnal de intrare. În analiza defecțiunilor la sistemele electrice, întreaga rețea de surse interconectate și linii de transmisie poate fi înlocuită în mod util de o sursă de tensiune ideală (AC) și de o singură impedanță echivalentă.

Simbolurile folosite pentru sursele de tensiune:

| Sursa de tensiune ideala | Sursa de curent ideala |
| --- | --- |
| Sursa de tensiune controlata | Sursa de curent controlata |
| Celula unica | Sursa de tensiune ideala |
| Sursa de curent ideala | Sursa de tensiune controlata |
| Sursa de curent controlata | Celulele bateriei |

O sursă de tensiune apropiată de cea ideală a fost concepută cu o rețea echilibrată de tip punte Wheatstone, formată din patru diode alimentate de o sursă de alimentare echilibrată de la transformator cu priză mediană și filtru capacitiv cu masa liberă, creând astfel un nivel de referință alternativ pozitiv și negativ.