M1: CIRCUITE ELECTRONICE ANALOGICE

CAPITOL: CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR

CLASA a-XI- a A

Prin impuls se intelege o variaţie rapidă de tensiune sau de curent care durează un timp scurt in comparaţie cu perioada de succesiune a acestor variaţii. Impulsurile pot avea diferite forme:

- dreptunghiulare

- trapezoidale

- triunghiulare

- in dinte de ferestrău (tensiune liniar variabilă).

Circuitele pentru formarea impulsurilor sunt:

- circuite de limitare (utilizează la intrare un semnal sinusoidal);

- circuite de derivare;

- circuite de integrare.

Obs: Circuitele pentru generarea impulsurilor sunt circuitele basculante astabile.

Circuite de limitare

Sunt circuite care determina la ieşire o tensiune proporţională cu tensiunea de intrare atunci când aceasta este cuprinsă între anumite limite numite praguri de limitare. Când tensiunea de intrare este in afara acestor praguri, atunci tensiunea de ieşire este constantă. Semnalul aplicat la intrare poate fi de orice formă, însă de obicei se utilizează semnalul sinusoidal.

Prag superior                                             prag inferior                                    2 praguri de limitare

Limitatoarele pot fii: serie și paralel ( cu unul sau 2 praguri de limitare).

LECȚIA: LIMITATOARE SERIE

Limitatoare serie cu un prag de limitare

LECȚIA: LIMITATOARE PARALEL

Circuite de integrare

Sunt circuite utilizate pentru obţinerea de impulsuri cu fronturi modificate fata de cele ale semnalului de intrare. Ele realizează integrarea semnalului de intrare (filtru trece-jos).